Émetteur de valeur de luminosité EIB/KNX à boîtier mural, 1 à 100 000 Lux (LU 133 EIB/KNX)

Émetteur de valeur de luminosité servant à la commande pare-soleil, par exemple. Alimentation électrique via la tension du bus ; IP 54 conforme à la norme DIN EN  60529 ; plage de mesure : de 1 à 100 000 Lux. Envoi cyclique ou en cas de changement de la valeur de luminosité mesurée. Boîtier : 110 x 72 x 54 mm.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LU 133 EIB/KNX

N° de réf. : 1339200

Conditionnement : à la pièce